Введение

Разработка генеральных планов с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда сельского поселения Абдрашитовский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан выполнена на основании муниципального контракта, заключенного ООО «Сельпроект» и администрацией муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития населенного пункта на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным документом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и собственно строительства. Генеральный план разрабатывается в рамках республиканской целевой программы «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.10.2009 года № 391.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее современного состояния и выявления ограничений по ее использованию. С учетом ограничений комплексного развития территории в составе генерального плана разрабатывается функциональное зонирование территории, которое является основой последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования. В составе генерального плана также определяются направления развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

-Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральные планы с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда разработаны на съемке, представленной администрацией МР в электронном виде. Стереотопосъемка, тахеометрическая съемка «Альшеевский район сельского поселения Абдрашитовский сельсовет» выполненная в 2011 г. ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург.

Цели и задачи проекта

Главная цель проекта генерального плана населенных пунктов – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основные задачи работы:

Выявление проблем градостроительного развития территории с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие населенных пунктов;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проекты генеральных планов выполнены на расчетный срок – 2032 год.

Глава 1. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Населенные пункты с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда имеют четкую схему функционального зонирования. Северная, южная и части населенных пунктов образуют зону промышленных и коммунально-складских предприятий, рекреационная зона выделена в центральной части, вдоль набережной реки. Центральные части населенных пунктов образуют общественную зону.

Сложившийся дорожно-транспортный каркас, имеет структуру, взаимно перпендикулярных улиц и дорог, расположенных в широтном и меридиональном направлении, между которыми размещаются территории жилых районов.

Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно-пространственные решения территории населенных пунктов с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территорий, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу населенных пунктов.

Развитие населенных пунктов планируется за счет механического прироста (населения на расчетный срок). Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счет устройства междуквартальных проездов;

- размещение объектов общественно-делового центра;

- благоустройство территорий населенных пунктов, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения, для создания комфортных условий проживания.

Благодаря комплексному подходу предлагаемые архитектурно - пространственные решение территорий населённых пунктов, где селитебная территория гармонично вписана в природный ландшафт, позволяет организовать удобную и комфортную среду проживания.

В основу архитектурно-планировочного решения с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда положен принцип формирования компактной жилой среды с четким функциональным зонированием и учетом инженерно-геологических и экологических ограничений. Проектные решения приняты с учётом сложившейся ситуации и направлены на создание условий для развития населенных пунктов, улучшение условий проживания для его граждан.

Предлагается размещение усадебной жилой застройки в северной части с. Абдрашитово, так же в юго-восточной и западной части с. Крымский и в восточной части д. Линда, что создаст завершённый облик населенных пунктов.

Общественные центры формируется вдоль улиц Центральная (с. Абдрашитово), вдоль улицы Школьная и 60 лет 60 лет Октября (с. Крымский), вдоль улицы 60 лет Октября (д. Линда).

с. Абдрашитово

Для обеспечения перспективного населения объектами культурно-бытового обслуживания проектом предлагается:

- реконструкция существующей общеобразовательной школы, в составе которой включить:

- буфет на 33 пос. мест;

- спортивный зал общего пользования – 66,72 м2 площ. пола;

- спортивную площадку на территории школы, площадью 0,75 га;

- бассейн – 20,85 м2 площ. зеркала воды.

Особое внимание в проекте уделяется развитию рекреационных территорий, зон отдыха. Вдоль набережной реки, предлагается строительство прогулочного сквера.

с. Крымский

Для обеспечения перспективного населения объектами культурно-бытового обслуживания проектом предлагается:

- реконструкция общеобразовательной школы, в состав которой включить:

- буфет на 26 пос. мест;

- спортивный зал общего пользования – 52,8 м2 площ. пола;

- спортивную площадку на территории общеобразовательной школы, площадью 0,59 га;

- бассейн – 16,5 м2 площ. зеркала воды;

- строительство гостиницы на 4 места;

- строительство общежития на 10 мест.

Объекты инженерной инфраструктуры разрабатываются на дальнейших стадиях проектирования.

В основу планировочного решения генеральных планов положена идея создания современного села на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями, с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей: автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населенных пунктов ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития с. Абдрашитово, с. Крымский, д. Линда предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- создание зоны отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории населенных пунктов.

Генеральные планы содержат проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловой, природно-рекреационной, производственной, зоны инженерно-транспортной инфраструктур.

Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Сложившаяся линейная планировочная система развивается в юго-западном, северо-восточном и южном направлениях. Кварталы жилой застройки имеют активную пешеходную связь с центром населенных пунктов и зоной отдыха.

Общая архитектурно-планировочная организация новых районов создает благоприятные условия проживания.

Совокупность всех факторов, влияющих на архитектурно - пространственное решение, предопределила выбор общей композиционной идеи. Эти факторы можно объединить в 3 группы: планировочные условия, объемно-пространственные элементы и условия, экономические факторы.

К планировочным решениям относятся: общее архитектурно-планировочное построение генерального плана, функциональная организация жилой застройки, местные условия.

Объёмно-пространственные элементы и условия включают тип жилой застройки, композицию общественно-делового центра и общественных зданий, приемы их группировки и взаимного расположения в пространстве а также условия восприятия жилой застройки.

Экономические факторы это инженерно-экономические требования к проектированию жилой застройки.

1.2. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории выполнено в соответствии с существующим положением индивидуальной жилой застройки, в соответствии с действующими земельными отводами и сложившейся планировочной ситуацией.

Планировочная структура населенных пунктов продиктована существующими природными условиями.

1.2.1. Жилая зона

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Новое жилищное строительство в генеральных планах с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда предполагается как внутри современной границы, так и на новых территориях за пределами существующих границ.

с. Абдрашитово

На расчетный срок реализации генерального плана намечено освоение площадок как внутри современной границы села, также в северном направлении от границы села.

1) Общий объем жилищного строительства на расчетный срок составит 25,020 тыс.м2 общей площади жилья.

На расчетный срок реализации генерального плана намечено освоение площадок под индивидуальное жилищное строительство в северном направлении от границы села. Объем нового жилищного строительства на данных территориях составит 6,450 тыс.м2 общей площади жилья, остальной объем нового жилищного строительства будет реализован за счет модернизации существующего жилищного фонда, на конец расчетного срока который составит 18,57 тыс. м2 общей площади жилья.

с. Крымский

На расчетный срок реализации генерального плана намечено освоение площадок внутри как внутри так и вне современной границы села.

1) Общий объем жилищного строительства на расчетный срок генерального плана составит 19,770 тыс.м2 общей площади жилья.

На расчетный срок реализации генерального плана намечено освоение площадок под индивидуальное жилищное строительство в западной  и восточной части населенного пункта. Объем нового жилищного строительства на данной территории составит 3,900 тыс.м2 общей площади жилья, остальной объем нового жилищного строительства будет реализован за счет модернизации существующего жилищного фонда, на конец расчетного срока который составит 15,87 тыс. м2 общей площади жилья.

д. Линда

На расчетный срок реализации генерального плана намечено освоение площадок внутри как внутри так и вне современной границы населенного пункта.

1) Общий объем жилищного строительства на расчетный срок генерального плана составит 5,280 тыс.м2 общей площади жилья.

На расчетный срок реализации генерального плана намечено освоение площадок под индивидуальное жилищное строительство в восточной и западной части населенного пункта. Объем нового жилищного строительства на данной территории составит 1,800 тыс.м2 общей площади жилья, остальной объем нового жилищного строительства будет реализован за счет модернизации существующего жилищного фонда, на конец расчетного срока который составит 3,48 тыс. м2 общей площади жилья.

Тенденции нового жилищного строительства, заложенные в генеральном плане, предусматривают ежегодное возведение 0,634 тыс.м2 (с. Абдрашитово), 0,471 тыс. м2 (с. Крымский), 0,146 тыс. м2 (д. Линда), общей площади жилья.

Таким образом, общий прирост жилого фонда за период реализации генерального плана (2012-2032 гг.) ориентировочно составит 12,693 тыс.м2 (с. Абдрашитово), 9,432 тыс. м2 (с. Крымский), 2,920 тыс. м2 (д. Линда) общей площади жилья. Жилищная обеспеченность к 2032 году в генеральном плане составит 30,0 кв.м на 1 жителя. Однако, необходимо отметить, что данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желаний населения в строительстве индивидуальных домов большей или меньшей площадью.

Прогноз развития жилищного фонда

табл. № 1

| Показатели | с. Абдрашитово | с. Крымский | д. Линда |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2032 г. | 2012 г. | 2032 г. | 2012 г. | 2032 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность населения (чел.) | 619 | 834 | 529 | 659 | 116 | 176 |
| Жилищная обеспеченность (м2/чел.) | 19,91 | 30 | 19,54 | 30 | 20,34 | 30 |
| Общая площадь жилья (тыс. м2) | 12,327 | 25,020 | 10,338 | 19,770 | 2,360 | 5,280 |
| Убыль жилья (тыс. м2) | - | - | - | - | - | - |
| Новое строительство за период (тыс. м2) | - | 12,693 | - | 9,432 | - | 2,92 |

Вся жилая зона - зона усадебной жилой застройки – индивидуальная жилая застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15-0,25 га.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 5.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующих продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Объемы строительства

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития в населенных пунктах с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда, были определены предпосылки и возможные условия перспективного развития населенных пунктов, выявлена общая численность трудовых ресурсов в составе населения и их абсолютная величина, произведен расчет и технико-экономическом обоснование численности населения (том 2). На расчетный срок строительства в селе Абдрашитово будет проживать 834 человек, в селе Крымский – 659 человек, в деревне Линда – 176 человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (и человека) определяются объемы и виды строительства в населенных пунктах.

В настоящем разделе приводятся сводные таблицы в соответствии с принятыми проектными решениями.

Расчет территории строительства

табл. № 2

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | с. Абдрашитово | с. Крымский | д. Линда |
|  | Сущ. пол. | Расч. срок | Сущ. пол. | Расч. срок | Сущ. пол. | Расч. срок |
| Территории усадебной застройки | 74,30 | 88,68 | 59,19 | 75,46 | 4,40 | 9,50 |
| Всего территория, га | 175,28 | 179,36 | 134,37 | 146,60 | 26,25 | 28,86 |

Жилищное строительство

с. Абдрашитово

Для нового жилищного строительства на расчетный срок при жилищной обеспеченности 30 м2 (ТСН п.2.1.4, табл.4) и количестве участков усадебных жилых домов – 75 единиц, требуется новой общей жилой площади: 215 чел. х 30 м2/чел. = 6450,0 м2.

Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок в северной части населенного пункта при площади приквартирного участка 0,15-0,20 га и плотности населения 14,95 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая рекреации, улицы и площади с участком магазина товаров повседневного спроса: (75 х 2,86) чел. : 14,95 чел./га = 14,38 га.

На расчётный срок (2032 г.), при жилищной обеспеченности 30,0 м2, жилой фонд с. Абдрашитово должен составить: 834 чел. х 30,0 м2/чел. = 25020 м2.

с. Крымский

Для нового жилищного строительства на расчетный срок при жилищной обеспеченности 30 м2 (ТСН п.2.1.4, табл.4) и количестве участков усадебных жилых домов – 52 единицы, требуется новой общей жилой площади: 130 чел. х 30 м2/чел. = 3900,0 м2.

Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок в северо-западной и восточной части населенного пункта при площади приквартирного участка 0,15-0,20 га и плотности населения 8 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая рекреации, улицы и площади с участком магазина товаров повседневного спроса: (52 х 2,5) чел. : 8 чел./га = 16,27 га.

На расчётный срок (2032 г.), при жилищной обеспеченности 30,0 м2, жилой фонд с. Крымский должен составить: 659 чел. х 30,0 м2/чел. = 19770 м2.

д. Линда

Для нового жилищного строительства на расчетный срок при жилищной обеспеченности 30 м2 (ТСН п.2.1.4, табл.4) и количестве участков усадебных жилых домов – 23 единицы, требуется новой общей жилой площади: 60 чел. х 30 м2/чел. = 1800,0 м2.

Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок в южной и северной частях населенного пункта при площади приквартирного участка 0,15-0,20 га и плотности населения 11,85 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая рекреации, улицы и площади с участком магазина товаров повседневного спроса: (23 х 2,60) чел. : 11,85 чел./га = 5,06 га.

На расчётный срок (2032 г.), при жилищной обеспеченности 30,0 м2, жилой фонд д. Линда должен составить: 176 чел. х 30,0 м2/чел. = 5280 м2.

1.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

Одной из основных целей проекта генерального плана с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В районах нового жилищного строительства предусматривается размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами. Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице № 3.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения.

с. Абдрашитово

Согласно расчету, потребность в детских дошкольных учреждениях к 2032 г. составит 29 мест. В населенном пункте на сегодняшний день существует детский сад на 25 мест. Исходя из вышесказанного, на расчетный срок реализации генерального плана требуется реконструкция существующего детского сада и доведение его проектной мощности до 30 мест.

Общеобразовательные школы. Расчетная потребность в местах в общеобразовательных школах к 2032 г. составит 120 мест. Существующая совокупная мощность существующей общеобразовательной школы – 120 мест. Таким образом, за период реализации генерального плана строительство новой школы не требуется.

с. Крымский

Согласно расчету, потребность в детских дошкольных учреждениях к 2032 г. составит 20 мест. На сегодняшний день в населенном пункте функционирует детский сад на 20 мест. Исходя из вышесказанного, на расчетный срок реализации генерального плана строительство нового детского сада не требуется.

Общеобразовательные школы. Расчетная потребность в местах в общеобразовательных школах к 2032 г. составит 95 мест. Существующая совокупная мощность существующей летней школы – 150 мест. Таким образом, за период реализации генерального плана строительство новой школы не требуется.

д. Линда

Согласно расчету, потребность в детских дошкольных учреждениях к 2032 г. составит 7 мест. В населенном пункте на сегодняшний день детский сад отсутствует. Исходя из вышесказанного, на расчетный срок реализации генерального плана проектом предусматривается открытие детского сада при здании начальной школы.

Общеобразовательные школы. Расчетная потребность в местах в общеобразовательных школах к 2032 г. составит 108 мест. Существующая совокупная мощность существующей начальной школы – 4 места. Таким образом, за период реализации генерального плана требуется реконструкция начальной школы и доведение ее емкости до 15 мест, предполагается, что дети старше 11 лет, при окончании начальной школы будут получать образование в общеобразовательной школе с. Крымский.

Учреждения здравоохранения

Основными учреждениями здравоохранения в населенных пунктах с. Абдрашитово и с. Крымский являются сельские фельдшерско - акушерские пункты на 15 посещ. в смену.

Мощность действующих учреждений здравоохранения полностью отвечает нормативным показателям для прогнозируемого населения до конца расчетного срока генерального плана.

Учреждения досуга, культуры и искусства

Данные по существующей мощности Домов культуры с. Абдрашитово и с. Крымский администрацией Абдрашитовского сельского поселения не предоставлены. Исходя из этого проектом предлагается реконструкция существующих учреждений культуры и искусства и доведение их проектной емкости, до нормативных показателей. К расчетному сроку реализации генерального плана емкость учреждений досуга и культуры составят: с. Абдрашитово – 250 мест, с. Крымский – 197 мест. В населенном пункте д. Линда строительство сельского клуба не предусмотрено, в связи с низкой численностью населения.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

На расчетный срок реализации генеральных планов населенных пунктов с. Абдрашитово, с. Крымский, д. Линда предусмотрены следующие мероприятия:

с. Абдрашитово

1) Строительство при общеобразовательной школе, плоских спортивных сооружений общей площадью 0,75 га;

На сегодняшний день в Абдрашитовском сельском поселении нет ни одного бассейна. Согласно расчетам, потребность в площади зеркала воды бассейнов в с. Абдрашитово к 2032 г составит 20,85 м2. На период реализации генерального плана (до 2032 г.) в с. Абдрашитово необходимо разместить плавательный бассейн, в составе общеобразовательной школы.

с. Крымский

1) Строительство спортивного зала при общеобразовательной школе, общей площадью 52,72 м2;

4) Строительство при общеобразовательной школе, плоских спортивных сооружений общей площадью 0,59 га;

д. Линда

1) Строительство спортивного зала при начальной школе, общей площадью 15,0 м2;

4) Строительство при начальной школе, плоских спортивных сооружений общей площадью 0,15 га;

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины. Обеспеченность населения села Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда объектами торговли на сегодняшний день свыше нормативной потребности. Однако, в с. Крымский наблюдается нехватка торговых площадей. К расчетному сроку в с. Абдрашитово требуется дополнительно 64,5 м2 торговой площади.

Ориентировочно на расчетный срок генерального плана с. Абдрашитово планируется разместить 64,5 м2 торговой площади в здании магазина смешанной торговли, в центре северной части села.

Предприятия общественного питания. Обеспеченность предприятиями общественного питания на сегодняшний день не отвечает нормативным потребностям. Обеспеченность составляет лишь 0 %. Исходя из этого, на расчетный срок реализации генерального плана населенных пунктов предлагается разместить буфет на 34 и 27 мест в существующих общеобразовательных учреждениях с. Абдрашитово и с. Крымский.

Предприятия бытового обслуживания. Согласно нормам к расчетному сроку генерального плана в населенных пунктах необходимо открыть предприятия бытового обслуживания на: - 4 (с. Абдрашитово), - 3 (с. Крымский), - 1(д. Линда) рабочих мест. Размещение предприятий бытового обслуживания предусмотрено существующих магазинах смешенной населенных пунктов.

Пожарное депо. В настоящее время пожаротушение в селе осуществляется пожарной частью ПЧ № 62, которая находится в районном центре с. Раевский. Пожарная часть находится в 20 минутной транспортной доступности от населенных пунктов, что соответствует 20 минутному времени пребывания первого подразделения к месту вызова (Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-83). Согласно Нормам проектирования объектов пожарной охраны НПБ 101-95 для организации пожаротушения селу необходимо 1 пожарное депо на 2 автомобиля. Следовательно, в проекте генерального плана с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда нет необходимости предусматривать строительство пожарного депо.

Кладбища. В с. Абдрашитово имеется смешанное кладбище площадью 1,26 га, свободные территории кладбища составляют 0,75 га. Нормативная потребность населения с. Абдрашитово в кладбищах 0,20 га, следовательно, потребность в размещении новых кладбищ и расширении существующего отсутствует. В населенных пунктах с. Крымский и д. Линда кладбища находятся за границами населенного пункта.

Расчет территорий коммунально-бытового строительства

табл. № 4

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | с. Абдрашитово | с. Крымский | д. Линда |
|  | Сущ. | Расч. срок | Сущ. | Расч. срок | Сущ. | Расч. срок |
| 1. Территории детских садов, школ | 3,21 | 3,21 | 2,6 | 2,6 | 0,27 | 0,27 |
| 2. Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 0,9 | 0,9 | 6,12 | 6,175 | 0,03 | 0,03 |
| 3. Зеленые насаждения общего пользования в т.ч. | 1 | 18,4 | 1 | 9,5 | 0,3 | 2,0 |
| - парки, скверы | 0,1 | 0,91 | - | 0,15 | - | 0,15 |
| - естественные насаждения | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| - рекреационная зона | - | 2,49 | - | 2,20 | - | 0,20 |
| - озелените улиц | - | 14,1 | - | 6,15 | - | 1,5 |
| Итого территорий объектов культурно-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования | 5,11 | 22,51 | 9,72 | 18,27 | 0,6 | 2,3 |

1.2.3. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий населенных пунктов.

Основная часть производственных и коммунально-складских предприятий с. Абдрашитово и с. Крымский расположены в западной, центральной частях населенных пунктов.

За период реализации генерального плана д. Линда, с. Абдрашитово и с. Крымский общая площадь производственных территорий не претерпит изменений. Площадь инженерных объектов увеличится до 1,5 га.

Производственные территории должны преобразовываться качественно, ориентируясь на более рациональное использование внутренних ресурсов, и повышать интенсивность использования промышленных площадок.

На расчетный срок генерального плана намечается:

- Расширение сферы деятельности промышленных предприятий: МТФ и МТМ ООО «Зоря» в с. Абдрашитово, развитие личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств в с. Крымский и д. Линда.

Помимо вышесказанного, генеральным планом на территории населенных пунктов предусматривается выделение территории для развития объектов инженерной инфраструктуры площадью 0,5 га в каждом.

Основу планировочной организации населенных пунктов в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают одно из направлений трудовых связей.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Генеральным планом предусматривается:

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком на северо-восточном участке производственной зоны.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений (за границей населенных пунктов);

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне можно размещать предприятия бытового обслуживания населения.

Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – сельскохозяйственная. Планируемая категория вредности – III - V класс с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон 50-300 метров.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемой территории планируется путем создания современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенных пунктов.

1.2.4. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населенных пунктов с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда, предназначенные для организации массового отдыха населения, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем проекте генеральных планов в зоне рекреационного назначения выделены подзоны, характеристики которых приведены ниже.

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования: озеленение газонов общественно-делового центра и улиц населенного пункта, посадки зеленых массивов.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение проектируемых спортивных объектов, в том числе плоскостных.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

- улучшение качества физического воспитания населения.

Организация отдыха населения

Рекреационная зона предназначена для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки населенного пункта.

Рекреационные зоны включают в себя: парки, сады, скверы, лесопарки, озелененные территории общего пользования, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

Система озеленения является частью архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов, включающие в себя озеленение селитебных территорий, производственной зоны и зоны отдыха.

Генеральным планом определены границы природно-рекреационных территорий, установлены требования по их функциональному использованию.

В систему зелёных насаждений селитебной зоны входят:

– озеленение улиц и площадей;

– озеленение участков при зданиях культурно-бытового обслуживания и спортивных сооружениях.

Наиболее крупные массивы зелени находятся в прибрежной зоне р. Курсак.

Проектом предлагается в населенных пунктах с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда, устройство рекреационных зон в общественных центрах, в комплексе со спортивными площадками на открытых пространствах с сохранением существующих зеленых насаждений.

Включение природных элементов в композицию центра населенных пунктов, также являлось одной из основных задач при разработке генерального плана.

Показатели озеленения территории

табл. № 5

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | с. Абдрашитово | с. Крымский | д. Линда |
|  | Сущ.,га | На конец расч. срока, га | Сущ.,га | На конец расч. срока, га | Сущ., га | На конец расч. срока, га |
| А. Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч.: | 1 | 18,4 | 1 | 9,5 | 0,3 | 2,0 |
| - парки, скверы | 0,1 | 0,91 | - | 0,15 | - | 0,15 |
| - озеленение улиц | - | 14,1 | - | 6,15 | - | 1,5 |
| - естественные насаждения | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| - рекреационная зона | - | 2,49 | - | 2,20 | - | 0,20 |
| Б. Насаждения ограниченного пользования (в общественно-деловой застройке) | 0,9 | 0,9 | 0,88 | 0,88 | 0,10 | 0,10 |
| В. Насаждения специального назначения, в т.ч.: | - | 15,51 | - | 2,96 | - | 0,6 |
| - санитарно-защитных зон | - | 8,94 | - | 2,96 | - | 0,6 |
| - водоохранных зон | - | 6,57 | - | - | - | - |
| - зон санитарной охраны водозабора (за границей населенного пункта) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 1,9 | 34,81 | 1,88 | 13,34 |  | 2,7 |

Площадь озеленения территорий д. Линда, с. Абдрашитово и с. Крымский не соответствует установленным нормативным показателям.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта должен составлять не менее 40 % (п. 2.4.6 ТСН).

Согласно п. 2.4.8 ТСН, в средних и малых городских округах и городских поселениях, а также в сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

Ландшафт

Зеленые насаждения, в зависимости от характера их использования, размеров, размещения и контингента, пользующегося данной озелененной территорией, относятся к одной из трех групп: насаждения общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования: парки, бульвары, насаждения на улицах при общественных и административных упреждениях.

Зеленые насаждения ограниченного пользования: насаждения при детских садах и школах; насаждения кварталов, насаждения у зданий культурного назначения (клубы, дома культуры), насаждения при больницах, насаждения при промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения: озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика, и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

В архитектуре зеленые насаждения служат прекрасным средством обогащения и формирования ландшафта.

1.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Настоящим генеральным планом зоны специального назначения:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ;

- зона скотомогильников.

Зона объектов размещения отходов потребления

Расположение стихийных свалок мусора возле проектируемых населенных пунктов не соответствует нормативным требованиям. Проектом предусматривается закрытие стихийных свалок мусора, в целях улучшения санитрно-эпидемиологической обстановки в населенных пунктах.

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий на территории населенных пунктов не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на землях сельскохозяйственного назначения.

Вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

Зона кладбищ

Село Абдрашитово, кладбище находится в восточной части населенного пункта, площадь кладбища составляет 2,49 га. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона кладбища (относящегося к V классу) составляет 50 метров.

При размещении новых кладбищ на территории сельского поселения должны учитываться следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположения в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию этих кладбищ;

- наличия резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшения пути следования ритуальных процессий.

Глава 2. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.1.ТСН по планировке и застройке городских округов и поселений Республики Башкортостан необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда относятся:

- объекты общественно-делового и торгового центра с объектами культуры (зрительным залом, библиотекой, помещениями досуга), отделением банка и связи; многофункциональный торговый комплекс с предприятиями (кафе, магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, предприятиями бытового обслуживания населения;);

- магазины товаров повседневного спроса;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад);

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Строительство объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребности инвалидов, включая оборудование (пандусы, поручни и т.д.), организацию адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозала с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.).

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Глава 3. Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда памятники истории и культуры не выявлены.

Глава 4. Улично-дорожная сеть и транспорт

4.1. Транспорт

Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура — это единая система транспортных связей и сооружений, обеспечивающих потребности населённых пунктов в грузовых и пассажирских перевозках. Населенные пункты с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда, входят в состав Абдрашитовского сельского поселения. Расположены к востоку от районного центра с. Раевский. Расстояние от Районного центра до села, с. Абдрашитово - 27 км, до с. Крымский – 27 км, до д. Линда - 12 км.

Вдоль южной и северной границы населенных пунктов с .Крымский и д. Линда проходит автодорога межрайонного значения Раевский – Толбазы. До ближайшей железнодорожной станции Раевский – 27 и 12 км. с северо-восточной стороны к селу Абдрашитово подходит дорога районного значения Абдрашитово – а/д Раевка - Толбазы.

Автомобильный транспорт и дороги

Информация по перевозкам, осуществляемым частными предприятиями и лицами, администрацией сельского поселения не предоставлена. Проектом предлагается развивать этот вид транспорта для осуществления грузовых перевозок на территории сельского поселения Абдрашитовский сельсовет. С ростом населения объемы грузоперевозок будут расти. Перевозки, связанные с обслуживанием населения: потребительские грузы, продовольственные и промышленные товары, медикаменты, грузы санитарной очистки, почтовые перевозки.

4.2. Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Общая протяженность улиц и дорог с. Абдрашитово – 6,93 км, с. Крымский – 10,27 км и д. Линда - 6,93 км. Одну из основных проблем улично-дорожной сети является отсутствие на автодорогах твердого покрытия. Дороги с щебеночным покрытием расположены как в центральной части, так и на территории жилой застройки населенных пунктов. Это означает, что территории с автодорогами без твердого покрытия не могут получить полноценного транспортного обслуживания.

В районах селитебной застройки сложилась прямоугольная сетка улиц. По своему назначению и транспортным нагрузкам к основным улицам можно отнести следующие:

- с. Абдрашитово - ул. Центральная;

- с. Крымский – ул. Школьная;

- д. Линда - ул. 60 лет Октября.

Основные улицы выполняют функции распределения потоков массового общественного транспорта, обслуживание прилегающих районов и доставку трудящихся к производственным предприятиям.

Главной улицей и его композиционной осью с. Абдрашитово является ул. Центральная, с. Крымский – ул. Школьная, д. Линда – 60 лет Октября. Главные улицы имеют сообщение с дорогой межрайонного значения Раевский – Толбазы.

Основными недостатками в улично-дорожной сети являются:

1) с. Абдрашитово - асфальтированы только ул. 50 % главной и основной улиц, жилые улицы не имеют асфальтового покрытия;

Параметры улиц и дорог должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция на существующих участках. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц также должны соответствовать нормативным параметрам.

Показатели улично-дорожной сети представлены в таблице № 6.

Показатели улично-дорожной сети

табл. № 6

| № | Наименование территории | Протяженность, км / площадь покрытия, га | с. Абдрашитово | с. Крымский | д. Линда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущест. положение | Всего по Генеральному плану на 2032 г. | Сущест. положение | Всего по Генеральному плану на 2032 г. | Сущест. положение | Всего по Генеральному плану на 2032 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Поселковые дороги | км/га | 3,183/2,22 | 3,183/2,22 | 2,36/1,65 | 2,36/1,65 | -/- | -/- |
| 2 | Главные улицы | км/га | 3,31/2,32 | 3,96/2,77 | 1,74/1,22 | 1,74/1,22 | 0,63/0,4 | 0,63/0,4 |
| 3 | Улицы в жилой застройке основные | км/га | 0,738/0,51 | 0,738/0,51 | 1,710/1,20 | 1,710/1,20 | 1,1/0,77 | 1,6/1,12 |
| 4 | Улицы в жилой застройке второстепенные | км/га | 1,82/1,09 | 3,386/2,37 | 1,07/0,75 | 3,94/2,76 | 0,49/0,34 | 0,49/0,34 |
| 5 | Проезды | км/га | 0,541/0,24 | 0,541/0,24 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 6 | Дороги в пром. зоне | км/га | 0,37/0,17 | 0,37/0,17 | 0,93/0,42 | 0,93/0,42 | 0,17/0,76 | 0,17/0,76 |
| 7 | Пешеходные дорожи | км/га | 0,8/0,24 | 0,8/0,24 | 0,75/0,22 | 0,75/0,22 | 0,4/0,12 | 0,45/0,13 |
| Итого в границах населенного пункта | км/га | 10,76/6,79 | 12,97/7,08 | 8,56/5,46 | 11,43/7,47 | 2,79/2,55 | 3,34/2,75 |

Проектное предложение

Данный раздел выполнен на основе анализа существующего состояния, принятых архитектурно-планировочных решений формирования застройки населенных пунктов Абдрашитовского сельского поселения и улично-дорожной сети каждого населенного пункта отдельно.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся система улиц и направление перспективного развития и исключались имеющиеся недостатки.

В Генеральном плане сохраняется существующая сетка улиц. В связи с намечаемым развитием населенных пунктов, уличная сеть на проектируемых территориях будет являться продолжением существующей улично-дорожной сети с некоторым изменением направления в зависимости от планировочных условий.

Существующие улицы и дороги предлагается реконструировать для обеспечения соответствия геометрических параметров техническим нормативам, с обязательным благоустройством прилегающих территорий, оборудованием наружным освещением, водоотводом, устройством пешеходных тротуаров.

Предусмотреть перевод улично-дорожной сети с грунтовым покрытием в твердое покрытие. Из соображений экономии финансовых ресурсов возможно обеспечение второстепенных улиц дорогами с облегченным покрытием. Строительство данной категории дорог является менее ресурсоемким, в то же время подобный тип дорог относится к классу дорог с твердым покрытием и обеспечивает существенно более высокое качество связи.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

Проектирование генеральных планов основывалось на создании единой системы улично-дорожной сети и транспорта. Система эта в свою очередь тесно увязана с планировочной структурой центральной части райцентра и прилегающими жилыми кварталами с целью обеспечения удобных и безопасных связей между всеми частями территории.

Для осуществления удобной связи жилых территорий с общественным центром предлагается:

Совершенствование улично-дорожной сети населенных пунктов путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

- реконструкция и благоустройство существующих магистралей и улиц: уширение проезжих частей на перекрестках, организация уширений - карманов на автобусных остановках;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов;

- организация объездных магистралей для пропуска грузового автодвижения;

- на расчетный срок реализации генерального плана (до 2032 г.) предлагается реконструкция всех мостовых сооружений на территории населенных пунктов.

Классификация улично-дорожной сети.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме.

Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории. К концу расчетного срока улично-дорожная сель населенных пунктов будет иметь следующие показатели:

- главные улицы:

- с. Абдрашитово существующие улицы Центральная, и Нагорная с шириной проезжей части 7 м, общей протяженностью 3,31 км и площадью покрытия 23200 м2; проектируемая главная ул. Дружбы протяженностью – 0,654 км, и площадью покрытия – 4500 м2.

- с. Крымский существующие улицы Школьная, ул. 60 лет Октября с шириной проезжей части 7 м, протяженностью 1,74 км и площадью покрытия 12200 м2;

- д. Линда существующая улица Октября с шириной проезжей части 7 м, протяженностью 0,673 км и площадью покрытия 4000 м2;

- основные улицы:

- с. Абдрашитово существующие ул. Лесная в жилой застройке с шириной проезжей части 7 м, протяженностью 0,738 км, площадью покрытия 5100 м2;

- с. Крымский существующие ул. Ленина, ул. Больничная в жилой застройке с шириной проезжей части 7 м, протяженностью 1,710 км, площадью покрытия 12000 м2;

- д. Линда проектируемая улица № 1 в жилой застройке с шириной проезжей части 7 м, протяженностью 1,605 км, площадью покрытия 11200 м2.

- второстепенные улицы:

- с. Абдрашитово существующие улицы Молодежная, ул. Озерная, ул. Гаражная, ул. Родниковая, проектируемые ул. № 2, ул. № 3, ул. № 4 в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, общей протяженностью 1,566 км, площадью покрытия 12080 м2;

- с. Крымский существующие улицы Озерная, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Садовая в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, общей протяженностью 2,83 км, площадью покрытия 16600 м2;

Предлагается строительство на расчетный срок – 2.87 км, жилых улиц с площадью покрытия 20100 м2;

- д. Линда существующие улицы Худайбердина в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, общей протяженностью 0,7 км, площадью покрытия 490 м2.

- проезды:

- с. Абдрашитово с шириной проезжей части 4,5 м, протяженностью 0,541 км (сущ.), площадью покрытия 2400 м2;

- дороги в промышленной зоне не претерпят изменений на расчетный срок.

Проектом предусмотрено 100 % асфальтирование улично-дорожной сети населенных пунктов.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

По всем улицам предусматривается обязательное строительство тротуаров, у объектов соцкультбыта – пешеходных зон (площадок). На последующих стадиях проектирования, следует обратить внимание на обеспечение возможности движения по тротуарам и переходам инвалидных колясок, у объектов обслуживания предусматривать ограниченные уклоны – п. 6.24 СНиП 2-07-01-89*.

4.3. Сооружения для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Уровне автомобилизации в сельском поселении Абдрашитовский сельсовет на 2012 год составляет 250 маш/1000 жит. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7, принимаем на расчетный срок - 300 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

с. Абдрашитово - Урс. = 834*(300/1000)=250 автомобилей;

с. Крымский - Урс.= 659*(300/1000) =198 автомобилей;

д. Линда - Урс. = 176*(300/1000)=53 автомобилей;

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматривается из расчета 70 % расчетного парка автомобилей (п. 3.5.166 ТСН), что составит: для с. Абдрашитово - 250х0,7=175 маш/места, с. Крымский - 198х0,7=138 маш/мест, для д. Линда - 53х0,7=37 маш/места. Из них: в жилых районах 30 %, что составит для с. Абдрашитово – 52 маш/мест, для с. Крымский - 41 маш/мест, для д. Линда - 11 маш/мест. В общественных центрах – 15 %, что составит: для с. Абдрашитово - 26 маш./мест, для с. Крымский – 21 маш/мест, для с. д. Линда - 5 маш./мест.

Глава 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

В настоящее время для водоснабжения с. Абдрашитово используются 4 водозабора, расположенные повсеместно в разных частях населенного пункта. Проектом следует предусмотреть консервацию 2-х водозаборов в центральной части села, из за несоблюдения санитарных разрывов объектов водоснабжения от зон специального назначения, в данном случае кладбищ.

Водоснабжение села осуществляется по сетям водопровода находящихся на балансе Абдрашитовского сельсовета. Протяженность сетей внутри населенного пункта 2 км, по ул. Центральная и Нагорная;

Для водоснабжения с. Крымский используется водозабор в центральной части населенного пункта. Водопроводные сети находятся на балансе Абдрашитовского сельского поселения, их общая протяженность в границах сала составляет – 4,621 км.

Для водоснабжения д. Линда используется водозабор в северной части населенного пункта. Водопроводные сети находятся на балансе Абдрашитовского сельского поселения, их общая протяженность в границах сала составляет – 1,187 км.

Проектное предложение

1. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Расчеты расхода воды перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

2. Источник водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения с. Абдрашитово, с. Крымский, д. Линда на расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

В целях изыскания источника водоснабжения необходимо, силами Управления по недрам РБ, провести поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления района.

Выбор источника хоз-питьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение водозаборных сооружений, на следующих стадиях проектирования, уточняется при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источника водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

3. Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Система водоснабжения с. Абдрашитово, с. Крымский, д. Линда Абдрашитовского сельского поселения принимается хозяйственно-питьевая противопожарная, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети села, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

4. Пожаротушение.

Наружное пожаротушение жилой зоны с расчетным расходом воды 5,0 л/сек предусматривается от пожарных гидрантов по разводящей закольцованной сети водопровода. Пожарный трехчасовой запас воды храниться в бочках двух водонапорных башен емкостью 50 м3 каждая. Наружное пожаротушение общественных зданий с расчетным расходом воды 15,0 л/сек и более решается локальной системой противопожарного водоснабжения с насосной станцией пожаротушения, резервуарами пожарного запаса воды и закольцованной сетью.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки, для общественных зданий.

Расчетные расходы воды на пожаротушение с. Абдрашитово – 834 человек, с. Крымский – 659 человек, д. Линда – 176 человек на расчетный срок -20,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 5,0 л/сек

- общественные здания объемом 5- 25 тыс. м3 – 15 л/сек

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 162,0 + 54 = 216 м3.

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89* для дома культуры с залом на 200 мест - 2,0 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНИП 2.04.02-84*.

Канализация

Существующее положение

Канализация жилой застройки усадебного типа – местные выгреба, надворные туалеты.

Проектные решения.

Канализация хоз-бытовых сточных вод

На расчетный срок строительства в с. Абдрашитово, с. Крымский, д. Линда проектом, на стадии ГП, предусматривается устройство централизованной раздельной системы канализации с отведением бытовых сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков (к югу от границ населенных пунктов). Производительность очистных сооружений и их типы для каждого населенного пункта будут определены на следующей стадии проектирования. Очищенная и обеззараженная сточная вода будет отводиться:

- с. Абдрашитово – в 800 метрах к югу от границы населенного пункта в реку Елга;

- с. Крымский – в 300 метрах к югу от села ниже по течению ручья;

В населенном пункте д. Линда население на расчетный срок составит 176 человек, в связи с тем что в населенном пункте будет проживать менее 400 человек, устройство самотечной канализации не предусматривается.

Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Централизованная система канализации предусматривается для новой усадебной застройки, коммунально-бытовых и общественных зданий.

Канализация неблагоустроенной (существующей) застройки – местные выгреба, удельное водоотведение - 25 л/сутки на одного человека.

Схема канализации

Для сбора и отведения на очистные сооружения бытовых сточных вод от новой жилой застройки и общественных зданий предлагается система самотечной канализации.

Место выпуска очищенных сточных вод в водоем должно быть расположено ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения с. Абдрашитово, с. Крымский и уточняется на следующих стадиях проектирования.

Канализация дождевых сточных вод

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки (решетки, песколовки, отстойники, фильтры) закрытого типа компактно блочного заводского изготовления.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродукты - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадков, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории, на рабочей стадии проектирования.

5.2. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда производится от сети ВЛ 10 кВ и 35 кВ. В границах населенных пунктов с. Абдрашитово располагаются 9, в с. Крымский – 7, в д. Линда – 2 трансформаторных пункта.

Проектное решение

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения трансформаторных

подстанций;

2) нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральные планы с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на расчетный срок строительства.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и административной зонах к установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчеты мощности перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

5.3. Телефонизация, телевидение и радиофикация

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на расчетный срок строительства, а также определение необходимой емкости АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100 % охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений. Потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями м.ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Предусматривается телефонизация всех общественных зданий и, частично, жилых домов.

Для приема телепередач намечается установка коллективных антенн на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий. Телецентр существует в г. Давлеканово.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

5.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов культурно-бытового и жилищного строительства проекта генеральных планов с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, предусмотрено раздельно, от проектируемых отдельно стоящих газовых котельных для зданий:

- детского сада на 25 мест и школы на 120 мест (с. Абдрашитово);

- начальная школа на 15 мест (д. Линда);

- детского сада на 20 мест (с. Крымский);

- школы на 150 учащихся (с. Крымский);

- больницы (филиал психиатрического отделения на 35 мест) (с. Крымский).

Расходы тепла по объектам на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены в следующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки, расчетного срока  строительства, предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

5.5. Газоснабжение

Подача газа в населенные пункты будут осуществляться по существующим газопроводам высокого давления 6-12 кгс/см2 (0,6-1,2 МПа) с последующим понижением давления в ГРП с двумя выходами - среднего и низкого давлений.

Основными потребителями газа являются :

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

5.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства, с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности, каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектурных форм, павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть «вертикальная планировка», что непосредственно связано с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории;

- вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с различными его формами.

Рельеф на территории, выделенной под расширение населенных пунктов ровный, без резких перепадов высот. В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территорий населенны пунктов, определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водостоков, благоустройство береговой полосы ручья Елга и ручья в с. Крымский.

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем; создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 — для магистральных улиц, до 0,08 — для жилых, до 0,04 — для скоростных дорог, 0,005…0,08 — для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, с тем чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Благоустройство береговой полосы р. Елга и ручья предусматривает расчистку русла реки от ила, посторонних предметов и водной растительности. Крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм. В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой.

5.7. Организация и очистка поверхностных стоков.

На территории населенных пунктов в настоящее время ливневая канализация отсутствует. План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков от основной территории. Поверхностные стоки самотеком стекают к реке Елга и ручью поэтому ливневая канализация предусматривается по крайним улицам в сторону реки. Ливневая канализация представлена системой закрытых водостоков в виде круглых железобетонных труб со смотровыми колодцами и дождеприемниками. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоприемник, проектом предусмотрена система очистных сооружений, расположенных к югу от населенных пунктов.

Глава 6. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Мероприятия по охране окружающей среды

В связи с территориальным развитием поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод в реку Елга и в ручей с. Крымский, нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии населенных пунктов. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственной зоны предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается благоустройство и приведение в соответствии с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных жилых полос.

6.2. Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают сернистый ангидрит, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном окись углерода, углеводороды.

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом предлагается следующее:

- централизация теплоснабжения;

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования, предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах в с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда (котельная), а также использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение. Санитарно-защитная зона от МТФ предусмотренная генпланом, 300 метров, от МТМ – 300 м, от ГРП – 10 м.

- строгое выполнение санитарно-гигиенических мероприятий на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- внедрение прогрессивных технологий на производствах;

- по автотранспорту – перевод на более прогрессивное топливо;

- озеленение улиц, нагруженных транспортом;

- озеленение санитарно-защитных зон от промышленно-комунальных объектов III-IV категории опасности;

- ширина улиц в красных линиях запроектирована в зависимости от классификации улицы, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

6.3. Мероприятия по охране водных объектов

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьев и предотвращения загрязнения поверхностных вод территории проектом предусматривается комплекс водоохранных мероприятий:

1. Предусматривается ливневая канализация. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоприемник, проектом предусмотрена система очистных сооружений, расположенных к югу от населенных пунктов с. Абдрашитово и с. Крымский.

2. Предусмотрена организация водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Ширина водоохранной зоны ручья Елга установлена в размере 100 метров, ручья – 50 м. Прибрежные защитные полосы рек устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий и составляют 40 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
      4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство новых и расширение действующих промышленных и других предприятий и объектов, влияющих на качество воды, природные условия водоема и водоохраной зоны;

6) вырубка леса и кустарника, за исключением санитарных и рубок ухода;

7) размещение складов для хранения пестицидов и минеральных удобрений, размещение баз и складов горюче-смазочных материалов, устройство взлетно-посадочных полос.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест.

К числу охранных мероприятий относится:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

В целях защиты берегов прибрежные защитные полосы вдоль водотоков и водоемов должны быть залужены и озеленены.

6.5. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

1. Организация мониторинга подземных вод, в пределах максимально техногенно нагруженной территории района, включающей промышленные зоны, участки недропользования (групповые и одиночные водозаборы питьевых и минеральных вод) и др.

2. Организация на полигонах ТБО систем мониторинга состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона).

3. Сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

4. Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

6.6. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Наличие в населенных пунктах зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

6.7. Акустическое загрязнение

В связи с быстрорастущим количеством автомобилей, проблема защиты от автотранспортного шума становится все более актуальной.

Уменьшение шума можно достигнуть путем объезда населенных пунктов, регулированием состава и интенсивности автотранспортного потока, соблюдением скоростного режима и т.д. Однако полное соблюдение этих мер часто становится невозможным. В этих случаях для защиты придорожных объектов от шума приходится использовать специальные градостроительные приемы борьбы с шумом на путях его распространения.

Мероприятия по снижению шумового воздействия

В районной планировке рекомендуются следующие мероприятия по снижению шума на путях его распространения:

1) рациональная планировка и застройка проектируемой территории, предусматривающая прокладку транзитных и грузовых магистралей за пределами жилой зоны и мест отдыха;

2) организация необходимых территориальных разрывов между источниками внешних шумов (автотрассой) и зонами, нормируемыми по шуму;

3) шумозащитное озеленение;

4) использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов (выемки, насыпи, овраги):

5) строительство шумозащищенных зданий.

Внешними автомобильными дорогами села Абдрашитово, с. Крымский и деревни Линда, является: дорога межрайонного значения Давлеканово – Раевский – Толбазы. Она не проходят по территории населенных пунктов. Объездной дороги не требуется. Вдоль дорог местного значения существует шумозащитное озеленение.

6.8. Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020 г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования сельского поселения Абдрашитовский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТБО на полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда проектом также предусматривается организация сбора твердых бытовых отходов и вывоза их на полигон ТБО (г. Давлеканово) для обезвреживания. Специализированный полигон ТБО находится в 47 км от с. Абдашитово, в 32 км от д. Линда и в 47 км от с. Крымский, в г. Давлеканово. Санитарно-защитная зона от полигона 1000 метров.

Давлекановский полигон ТБО, согласно данных ГУП «Табигат» РБ занимает территорию в 9 га, мощность полигона составляет 567 071 м3. Полигон введен в эксплуатацию в 2000 году. Полигон эксплуатирует ООО «Эколог». Срок эксплуатации полигона 30 лет. Полигон ТБО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТБО.

В задачи санитарной очистки населенных пунктов с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда, входят:

- сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО) за пределы территории.

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы выводятся по сети канализации хозяйственно-бытовых стоков, на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них. Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по населенным пунктам с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

табл. № 7

| Бытовые отходы | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | с. Абдрашитово | с. Крымский | д. Линда |
|  | Количество жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год | Количество жителей тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс. тонн | Количество жителей тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год |
| Жидкие отходы | 0,834 | 2000 | 1,66 | 0,659 | 2000 | 1,32 | 0,176 | 2000 | 0,35 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованные водопроводом и канализацией | 0,834 | 280 | 0,23 | 0,659 | 280 | 0,18 | 0,176 | 280 | 0,05 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц и площадей. | 7,08 га | 5 | 0,35 | 7,47 га | 5 | 0,37 | 2,75 га | 5 | 0,13 |

Морфологический состав ТБО

табл. № 8

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Абдрашитово 0,58 т.т. | с. Крымский 0,55 т.т. | д. Линда 0,18 т.т. |
| Пищевые отходы | 20-28 25 | 0,145 | 0,137 | 0,045 |
| Бумаги, картон | 35-45 40 | 0,232 | 0,22 | 0,072 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,0058 | 0,0055 | 0,0018 |
| Металлолом | 1,5-2 2 | 0,0116 | 0,011 | 0,0036 |
| Текстиль | 4-7 7 | 0,0406 | 0,038 | 0,0126 |
| Кости | 1-2 2 | 0,0116 | 0,011 | 0,0036 |
| Стекло | 3-6 5 | 0,029 | 0,0275 | 0,009 |
| Кожа, резина | 1-3 2 | 0,0116 | 0,011 | 0,0036 |
| Камни, штукатурка | 1-2 2 | 0,0116 | 0,011 | 0,0036 |
| Пластмасса | 1,5-2,5 2 | 0,0116 | 0,011 | 0,0036 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,0116 | 0,011 | 0,0036 |
| Отсев | 10-18 10 | 0,058 | 0,055 | 0,018 |
| Итого | 100 | 0,58 | 0,55 | 0,18 |

Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число органов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включает жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет:

- с. Абдрашитово - 0,834 тыс.чел х 50 кг/год = 0,041 тыс.т./год;

- с. Крымский - 0,659 тыс.чел х 50 кг/год = 0,033 тыс.т./год;

- д. Линда - 0,176 тыс.чел х 50 кг/год = 0,008 тыс.т./год;

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованной площадке в северной части села. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15 % балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория свалки ТБО из расчета 0,02- 0,05 га на 1 тыс. тонн отбросов в год.

Крупногаборитные отходы и обычные бытовые отходы на расчетный срок в сумме составляют:

- с. Абдрашитово – 0,621 тыс.тонн/год;

- с. Крымский – 0,583 тыс.тонн/год;

- д. Линда – 0,188 тыс.тонн/год.

Площадь полигона на годовое накопление мусора составит:

- с. Абдрашитово – 0,621 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,031 га;

- с. Крымский – 0,583 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,029 га;

- д. Линда – 0,188 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,0094 га;

На расчетный период действия генерального плана потребуется территории, на расчетный срок:

- с. Абдрашитово - 0,025 га * 20 лет = 0,5 га до 2032 года;

- с. Крымский – 0,028 га * 20 лет = 0,56 га до 2032 года;

- д. Линда - 0,025 га * 20 лет = 0,5 га до 2032 года.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- мусороудаление с территории населенного пункта производится ООО «Коммунальщик» на необорудованный полигон ТБО г. Давлеканово и обслуживается одним автомобилем.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит:

- с. Абдрашитово - 0,041 т.т. в год = 41000 кг;

41000 кг: 180 кг/м3 = 0,227 тыс. м3;

- с. Крымский – 0,033 т. т. в год = 33000 кг;

33000 кг: 180 кг/м3 = 0,183 тыс. м3;

- д. Линда - 0,008 т.т. в год = 8000 кг;

8000 кг: 180 кг/м3 = 0,044 тыс. м3.

Где 180 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод*t*К1 / (365*V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок количество мусора составит:

- с. Абдрашитово - 0,58 т.т. в год = 580000 кг; 580000 кг : 200 кг/м3 = 2,9 тыс. м3;

- с. Крымский – 0,55 т. т. в год = 550000 кг; 550000 кг : 200 кг/м3 = 2,75 тыс. м3.

Где 200 кг/м3 - средняя плотность ТБО.

- д. Линда - 0,18 т.т. в год = 180000 кг; 180000 кг : 200 кг/м3 = 0,90 тыс. м3;

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов и периодичность вывоза приводится в таблице № 9.

табл. № 9

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Период-сть вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75 м3 | V=0,5 м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Абдрашитово | 834 | 3127 | 2900 | 227 | 39,7 | 1,08 | ТБО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 44 | 2 |  |
| с. Крымский | 659 | 2933 | 2750 | 183 | 37,67 | 0,87 | ТБО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 41 | 1 |  |
| д. Линда | 176 | 944 | 900 | 44 | 12,33 | 0,21 | ТБО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 13 | 0,23 |  |

Определение количества контейнеров:

1) с. Абдрашитово

Bкон = 2900 м3/год *3 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 39,72 шт.

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2 ;

39,72 шт * 1,1 = 44 шт.;

2) с. Крымский

Bкон = 2750 м3/год *3 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 37,67 шт.

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2 ;

37,67 шт * 1,1 = 41 шт.;

3) д. Линда

Bкон = 900 м3/год *3 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 12,33 шт.

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2 ;

12,33 шт * 1,1 = 13 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

1) с. Абдрашитово

Bкон = 227 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 1,08 шт.

Списочного числа бункеров = Вкон * К2 ;

1,08 шт * 1,1 = 2 шт.;

2) с. Крымский

Bкон = 183 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,87 шт.

Списочного числа бункеров = Вкон * К2 ;

0,87 шт * 1,1 = 1 шт.;

3) д. Линда

Bкон = 44 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,21 шт.

Списочного числа бункеров = Вкон * К2 ;

0,21 шт * 1,1 = 0,23 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения в с. Абдрашитово - планируется на 9 площадках, установка 44 контейнеров, для с. Крымский планируется на 8 площадках, установка 41 контейнера, для д. Линда - планируется на 3 площадках, установка 13 контейнеров.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты два наиболее часто применяемых типа мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемый для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод/ (365 * Псут * Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета приводятся в таблице № 10.

табл. № 10

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза муниципальных отходов приводится в таблице № 11.

табл. № 11

| Наименование | Ед. изм. | с. Абдрашитово | с. Крымский | д. Линда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обознач. | значение | обознач. | значение | обознач. | значение |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 47 | L | 47 | L | 32 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,5 | Тпрб | 0,17 | Тпрб | 0,17 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 2,35 | Р | 2,64 | Р | 2,64 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 38,5 | Псут | 43,29 | Псут | 43,29 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 3127 | Пгод | 2933 | Пгод | 944 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 0,24 | М | 0,23 | М | 0,23 |

Согласно полученному результату для вывоза мусора в населенных пунктах с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участка движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующим данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять: 1 рейс одной единицы мусоровозного транспорта 1 раз в день.

Глава 7. Баланс территории и технико-экономические показатели

7.1. Баланс территории

Реализация проектных предложений направлена на повышение эффективности использования территории с. Абдрашитово, с. Крымский и д. Линда сельского поселения Абдрашитовский сельсовет.

Основные изменения в использовании земель к расчётному сроку характеризуются следующими основными особенностями:

- переводом земельного участка площадью 4,28 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов (с Крымский);

- освоением свободных земель;

- планомерной организацией и увеличением плотности застройки и площади застроенной территории;

- Увеличением общественно-деловой застройки;

- увеличением площади улично-дорожной сети со строительством новых улиц и реконструкцией существующих;

- формированием рекреационно-оздоровительной зоны населенных пунктов (на набережной реки Курсак);

- значительное сокращение к расчётному сроку неиспользуемых земель позволит удовлетворить потребность сельского поселения в территориальном развитии.

Баланс территории

табл. № 12__

| № п.п | Территории | с. Абдрашитово | с. Крымский | д. Линда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное использование территории, га | Расчетный срок, га | Современное использование территории, га | Расчетный срок, га | Современное использование территории, га | Расчетный срок, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Селитебные территории | 84,71 | 118,39 | 72,71 | 97,93 | 7 | 4 |
| 1.1. | Жилая застройка | 74,3 | 88,68 | 59,19 | 75,46 | 4,40 | 9,5 |
|  | - индивидуальная усадебная | 74,3 | 88,68 | 59,19 | 75,46 | 4,40 | 9,5 |
| 1.2. | Участки учреждений и предприятий обслуживания | 4,11 | 4,11 | 8,72 | 8,77 | 0,3 | 0,3 |
| 1.3. | Зелёные насаждения общего пользования | 1 | 18,4 | 1 | 9,5 | 0,3 | 2,0 |
| 1.4. | Улицы, дороги, проезды, площадки, автомобильные стоянки | 5,3 | 7,2 | 3,8 | 4,2 | 2 | 2,5 |
| 2. | Территории производственно-коммунальных зон | 9,2 | 9,2 | 6,7 | 6,7 | 0,3 | 0,3 |
| 2.1. | Территории коммунальных, складских, автотранспортных предприятий | 9,2 | 9,2 | 6,7 | 6,7 | 0,3 | 0,3 |
| 2.1. | Улицы, дороги, проезды | - | - | - | - | - | - |
| Итого территории застройки: | 93,91 | 127,59 | 79,41 | 104,63 | 7,03 | 14,03 |
| 3. | Остальные территории | 81 | 51,77 | 60,8 | 41,97 | 17,3 | 14,83 |
| 3.1. | Зелёные насаждения природоохранного и средозащитного назначения | - | 15,51 | - | 2,96 | - | 0,6 |
| 3.2. | Прочие территории | 81 | 36,26 | 60,8 | 39,01 | 17,3 | 14,23 |
| 3.3. | Резервные территории | - | - | - | - | - | - |
| Всего в границах населенного пункта | 175,28 | 179,36 | 134,37 | 146,6 | 26,25 | 28,86 |

7.2. Основные технико-экономические показатели

табл. № 13

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | с. Абдрашитово | с. Крымский | д. Линда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Расчетный срок | Современное состояние | Расчетный срок | Современное состояние | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Баланс использования территории |
| 1.1. | Территории застройки населенного пункта, в том числе: | -/- | 175,28 | 179,36 | 134,37 | 146,6 | 26,25 | 28,86 |
|  | Жилая застройка: | -/- | 74,3 | 88,68 | 59,19 | 75,46 | 4,40 | 9,5 |
|  | - индивидуальная усадебная | -/- | 74,3 | 88,68 | 59,19 | 75,46 | 4,40 | 9,5 |
|  | Общественно-деловая застройка | -/- | 4,11 | 4,11 | 8,72 | 8,77 | 0,3 | 0,3 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | -/- | 1 | 18,4 | 1 | 9,5 | 0,3 | 2,0 |
|  | Производственные зоны | -/- | 9,2 | 9,2 | 6,7 | 6,7 | 0,3 | 0,3 |
|  | Улицы, дороги, проезды | -/- | 5,3 | 7,2 | 3,8 | 4,2 | 2 | 2,5 |
| 1.2 | Прочие территории | -/- | 81 | 36,26 | 60,8 | 39,01 | 17,3 | 14,23 |
|  | -резервные территории | -/- | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Население |
|  | Численность постоянного населения | чел | 619 | 834 | 529 | 659 | 116 | 176 |
|  | Возрастная структура населения: | -/- |  |  |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % | 20,3 | 21 | 21,5 | 22 | 21,5 | 22 |
|  | - в трудоспособном возрасте | -/- | 63,6 | 64 | 65,7 | 66 | 60,4 | 61 |
|  | - старше трудоспособного возраста | -/- | 16,1 | 15,5 | 17 | 16,5 | 18,1 | 17 |
|  | Численность занятого населения | чел | 394 | 533 | 348 | 434 | 70 | 107 |
| 3. | Жилищное строительство |
|  | Жилищный фонд | тыс.м2 | 12,327 | 25,02 | 10,338 | 19,77 | 2,360 | 5,28 |
|  | Убыль жилищного фонда | -/- | - | - | - | - | - | - |
|  | Объем нового жилищного строительства: | -/- | - | 12,693 | - | 9,432 | - | 2,92 |
|  | -индивидуальная усадебная, коттеджная (1-2 этажа) | -/- | - | 12,693 | - | 9,432 | - | 2,92 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | 19,91 | 30 | 19,54 | 30 | 20,34 | 30 |
|  | Обеспеченность жилищного фонда водопроводом: | % | - | - | - | - | - | - |
|  | -канализацией | -/- | - | 100 | - | 100 | - | - |
|  | -газовыми плитами | -/- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -отоплением | -/- | инд. АОГВ |
|  | -горячей водой | -/- |  |
| 4. | Социальное обслуживание |
|  | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | мест | 120 | 120 | 150 | - | 4 | 25 |
|  | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | -/- | 25 | 30 | 20 | 23 | - | 6 |
|  | Учреждения здравоохранения, ФАП | объект | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5. | Транспортное обслуживание |
|  | Протяженность улиц и дорог | км | 10,76 | 12,97 | 8,56 | 11,43 | 2,79 | 3,34 |
|  | Плотность транспортной сети | км/кв.км | 6,13 | 7,2 | 6,3 | 7,8 | 10,6 | 11,5 |
|  | Количество индивидуального транспорта | ед. | - | 250 | - | 198 | - | 53 |
|  | Количество индивидуальных автомобилей на 1000 жителей | ед. | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 |
| 6. | Дождевая канализация |
|  | Общая протяженность уличной сети | км | - | 10 | - | 10 | - | - |
| 7. | Инженерная подготовка территории |
|  | Дамба обвалования | км | Не осуществляется |
|  | Берегоукрепление | км | Не осуществляется |
| 8. | Санитарная очистка территории: |
|  | Объем бытового мусора | тыс.т/год | Нет инф. | 0,58 | Нет инф. | 0,55 | Нет инф. | 0,18 |
|  | Полигон ТБО | га | - | 0,025 | - | 0,028 | - | 0,028 |

Иллюстративные материалы